## Slide 1
Унифицированные коммуникации (IP- телефония, голосовая почта,
видеоконференции, контакт-центры, средства совместной работы)

## Slide 2
Вопрос
Что для вас означает термин Унифицированные коммуникации?
Какие платформы UC вы знаете?

## Slide 3
Омниканальность / интегрированность нескольких
каналов связи
Наличие единого пользовательского интерфейса
Мультиплатформенность / возможность работы на разных устройствах
Интеграция в ИТ-ландшафт предприятия
Унифицированные коммуникации (Unified Communications)

## Slide 4: Тема №1 «IP-телефония»

## Slide 5
Вопрос
Поразмышляйте. Что такое IP – телефония?

## Slide 6
IP-телефония — (VOIP) телефонная связь по протоколу IP
IP-телефон
VOIP-шлюз

## Slide 7: История развития
1800-е
Телеграф 
1940-е Телефон
1980-е IVR
1995-2000 Мобильные телефоны, ВКС, Аудио- конференции
2000-2005 VOIP
2005-2015 Web Conferencing

## Slide 8
Для чего нужна IP-телефония?
Экономия средств
Меньшая стоимость междугородных и международных звонков
Меньшие затраты на инвестиции в оборудование
Интеграция голосовых сетей с сетями передачи данных
Универсальность
Речь может быть преобразована в IP-пакеты в любой точке сетевой инфраструктуры: на магистрали сети оператора, в корпоративной сети или непосредственно в терминале пользователя
Открытая архитектура
Общие стандарты: H.323, MGCP, SIP
В виду острой конкуренции цены на услуги постоянно снижаются
Эффективное использование полосы пропускания
от 5.3 до 8 Кбит/с по сравнению с 64 Кбит/с для традиционной телефонии - экономия полосы пропускания

## Slide 9
Уровни архитектуры VoIP
В архитектуре VoIP можно выделить два условных уровня:
Нижний уровень (медиа-поток) — это базовая транспортная сеть с маршрутизацией пакетов, основанная на стеке протоколов RTP/UDP/IP.
Верхний уровень (сигнализация) — это управление обслуживанием вызова, включая установление, изменение и завершение сеанса связи.
Notes: В архитектуре VoIP можно выделить два условных уровня:
Нижний уровень (медиа-поток) — это базовая транспортная сеть с маршрутизацией пакетов, основанная на стеке протоколов RTP/UDP/IP. На этом уровне происходит передача самого голосового трафика в реальном времени.
Верхний уровень (сигнализация) — это управление обслуживанием вызова, включая установление, изменение и завершение сеанса связи. На этом уровне работает протокол SIP (или аналогичные протоколы сигнализации, такие как H.323).

## Slide 10
Вопрос
Какие типы сетевых устройств вы знаете?
Что такое VLAN?

## Slide 11
Вариации архитектуры IP-телефонии
«Компьютер - Компьютер»
«Телефон - Компьютер»
«Телефон - Телефон»

## Slide 12
Архитектура IP-телефонии в рамках локальной сети предприятия «Компьютер - Компьютер»

## Slide 13
Архитектура IP-телефонии «Телефон - Компьютер»

## Slide 14
Комплексная архитектура IP-телефонии «Телефон - Телефон»

## Slide 15
Этапы работы IP-телефона
Установление соединения, регистрация IP-телефона. SIP
Набор номера абонента
Процесс передачи голоса

## Slide 16
Установление соединения, регистрация IP-телефона. Протокол SIP (Session Initiation Protocol)
Session Initiation Protocol (SIP) – сетевой протокол для управления сеансами связи, т.е. установления, контроля и разрыва сессий между двумя или несколькими участниками.
Например, для передачи голоса две стороны должны договориться об использовании одинаковых кодеков, закодировать и упаковать речь в IP-пакеты.
Notes: Public Switched Telephone Network
Телефонная сеть общего пользования (ТСОП)

## Slide 17
Набор номера абонента.
Как работает IP-телефон. SIP
IP-телефон
Авторизация IP-телефона
под учетной записью
VOIP-сервера
Notes: 1. Подготовка (Настройка телефона)
Администратор или пользователь вручную настраивает телефон через его веб-интерфейс или меню на экране. Задаются ключевые параметры:
Адрес/домен SIP-сервера: Например, voip.your-company.com или IP-адрес 192.168.1.100.
Учётные данные (SIP account):
  Логин (Username или Auth ID): Например, 101.
  Пароль (Password): Секретный ключ.
  SID-пользователя (SIP URI): Обычно в формате 101@voip.your-company.com.
Эти данные почти всегда предоставляются администратором VoIP-сервера и привязаны к конкретному внутреннему номеру (например, 101).
2. Установка сетевого соединения
Телефон подключается к локальной сети (через Ethernet-кабель или Wi-Fi, если поддерживает) и автоматически или вручную получает сетевые настройки по DHCP:
IP-адрес телефона (например, 192.168.1.150).
Адрес шлюза и DNS-сервера. Без этого шага телефон не сможет "выйти в интернет" или достучаться до сервера в локальной сети.
3. Процесс регистрации (SIP REGISTER)
Это сердце процесса. Встроенный SIP-клиент телефона автоматически отправляет на указанный адрес сервера SIP-запрос REGISTER.
Что в запросе: В специальных полях SIP-сообщения (To, From, Contact) передаются логин, пароль и текущий сетевой адрес телефона.
Как передаётся пароль: Обычно используется защищённый метод Digest authentication, при котором передаётся не сам пароль, а его хэш (результат сложного математического преобразования).
4. Проверка на стороне сервера
VoIP-сервер (например, Asterisk, FreePBX, 3CX) принимает запрос:
Ищет в своей базе данных учётную запись с логином 101.
Берёт пароль из своей базы для этого логина, вычисляет хэш по тому же алгоритму и сравнивает его с полученным от телефона.
Если хэши совпали — авторизация успешна.
5. Подтверждение и обновление
Сервер отправляет телефону ответ SIP 200 OK — "регистрация подтверждена".
Сервер сохраняет в своей памяти связку: "Номер 101 сейчас находится по адресу 192.168.1.150:5060".
Телефон периодически (каждые 60-120 секунд) отправляет новые запросы REGISTER, чтобы обновить эту "привязку" на сервере и показать, что он ещё онлайн.

## Slide 18
SIP. Содержание заголовка

## Slide 19
Как работает IP-телефон. SIP

## Slide 20
Как преобразуется голос в пакет
IP-телефон
Дискретизация (сэмплирование) — это процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала (например, звуковой волны) в дискретный цифровой сигнал путём измерения его амплитуды через равные промежутки времени.
Notes: Берётся аналоговый сигнал (голос, музыка).
МИКРОФОН
↓ (преобразует давление воздуха в напряжение)
АНАЛОГОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛ (напряжение меняется плавно)
АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь)
├── ДИСКРЕТИЗАЦИЯ: "КОГДА измерять?"
│ Берем отсчёты каждые 125 мкс (8000 раз/сек)
│
└── КВАНТОВАНИЕ: "КАКОЕ значение?"
Округляем каждое измерение до ближайшего уровня
(например, до одного из 256 уровней при 8 битах)
↓
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ (последовательность чисел: 128, 145, 167...)
↓
КОДЕК (если нужно сжать)
↓ (например, G.729 сжимает 64 кбит/с → 8 кбит/с)
IP-ПАКЕТЫ
Квантование нужно, потому что компьютеры и цифровые системы не могут работать с бесконечной точностью. Им нужно округлить непрерывные значения до конечного набора чисел, которые можно представить битами.
Измеряется его амплитуда (значение) в определённые моменты времени.
Каждое измерение записывается как число.
Получается последовательность чисел — это и есть цифровой сигнал.

## Slide 21
Как преобразуется голос в пакет. Квантование
Квантование — это процесс сопоставления непрерывного или дискретного сигнала с конечным набором значений путём округления каждого отсчёта до ближайшего уровня из заранее определённого набора разрешённых уровней.
АЦП
АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь) — это устройство или микросхема, которая преобразует непрерывный аналоговый сигнал (напряжение, ток) в дискретный цифровой код

## Slide 22
Как преобразуется голос в пакет. Кодеки
Кодек = КОдировщик + ДЕКодер - Программа/алгоритм, который сжимает голос для передачи и восстанавливает на приёме.
Параметры кодеков:
1. Битрейт: сколько бит в секунду (кбит/с)
2. Задержка: время на кодирование + декодирование (мс)
3. Сложность: требования к процессору (MIPS)
4. Качество: MOS (Mean Opinion Score) 1-5
5. Лицензия: бесплатный или платный
Основные источники задержек:
Задержка кодека
Сетевые задержки
Jitter buffer
Notes: ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО КОДЕКОВ 1 секунда речи:
PCM: 8000 samples × 2 байта = 16,000 байт = 128 кбит/с
→ Слишком много для сети!
Высокий битрейт позволяет передавать больше информации за секунду, что улучшает детализацию и чистоту звука. Однако он требует хорошей пропускной способности канала, что может стать проблемой при ограниченных сетевых ресурсах.
Основные источники задержек:
Задержка кодека — время обработки звука. Например, кодек G.711 имеет задержку менее 1 мс, а G.729 — около 10 мс из-за более сложного сжатия.
Сетевые задержки — время передачи пакетов по линиям связи. В локальных сетях оно составляет 5–10 мс, а при соединениях через интернет зависит от маршрута пакетов и может увеличиваться до 100 мс и более.
Jitter buffer — механизм сглаживания нестабильности сети, который добавляет дополнительные 20–50 мс в зависимости от настроек.
Кодек не передаёт сам голос, а передаёт инструкцию, как его синтезировать на другом конце.

## Slide 23
Как преобразуется голос в пакет. Кодеки
Notes: G.711 — без сжатия, высокая полоса (64 Кбит/с), лучшая задержка (0,25 мс), высокое качество (MOS 4,1), не нагружает DSP.
G.723.1 — сильное сжатие (5,3/6,4 Кбит/с), низкое качество (MOS ~3,8), большая задержка (37,5 мс), значительная нагрузка на DSP.
G.728 — средняя полоса (16 Кбит/с), высокое качество (MOS 4,3), малая задержка (2,5 мс), высокая нагрузка на DSP (32).
G.729 — хорошее сжатие (8 Кбит/с), качество близкое к G.711 (MOS 3,92), средняя задержка (15 мс), нагрузка на DSP умеренная (25).
G.729A — упрощенная версия G.729, та же полоса (8 Кбит/с), чуть ниже качество (MOS 3,85), вдвое меньшая нагрузка на DSP (13), задержка та же (15 мс).
Пример: Если DSP может условно "потратить" 100 единиц мощности, то для каналов с G.729 (25 единиц) он сможет обслужить 100 / 25 = 4 канала, а с G.729A (13 единиц) — уже 100 / 13 ≈ 7 каналов.

## Slide 24
Вопрос
В чем разница между протоколом TCP и UDP?

## Slide 25
Протокол. RTP (Real-time Transport Protocol)
RTP — протокол прикладного уровня, предназначенный для:
Передачи аудио и видео в реальном времени
Обеспечения временной синхронизации
Обнаружения потерь и упорядочивания пакетов
Notes: RTP работает в пользовательском пространстве — это значит, что он реализован как часть приложения (например, в SIP-телефоне или медиасервере), а не в ядре ОС.
Приложение вызывает сокеты для отправки данных через UDP.
UDP, IP, Ethernet — это протоколы ядра ОС, которые уже готовы и работают.
Речь и видеоинформация чувствительны к задержкам, но менее чувствительны к потерям отдельных пакетов. Поэтому в качестве транспортного протокола используется UDP, так как механизмы контроля доставки и повторной передачи пакетов, обеспечиваемые TCP, не подходят для передачи голосовых данных и видео.
Ethernet Устройства в сетиMAC-адреса, тип следующего протокола
IPУстройства в интернетеIP-адреса, TTL, протокол
TCPПриложения + надёжностьПорты, номера байтов, флаги управления
UDPПриложенияПорты, длина пакетаRTPМедиапотокиТип кодека, время, порядок
ARPСоответствие IP↔MAC«Чей этот IP? Дайте MAC!»
https://showslide.ru/lekciya-ip-telefoniya-181719

## Slide 26
Протокол. RTP (Real-time Transport Protocol)
Notes: RTP работает в пользовательском пространстве — это значит, что он реализован как часть приложения (например, в SIP-телефоне или медиасервере), а не в ядре ОС.
Приложение вызывает сокеты для отправки данных через UDP.
UDP, IP, Ethernet — это протоколы ядра ОС, которые уже готовы и работают.
Речь и видеоинформация чувствительны к задержкам, но менее чувствительны к потерям отдельных пакетов. Поэтому в качестве транспортного протокола используется UDP, так как механизмы контроля доставки и повторной передачи пакетов, обеспечиваемые TCP, не подходят для передачи голосовых данных и видео.

## Slide 27
Протокол. RTP (Real-time Transport Protocol)
1. Тип данных → Кодек для декодирования
2. Порядковый номер → Контроль потерь пакетов
3. Временная метка → Время воспроизведения пакета
4. Идентификатор источника → Уникальный номер потока
5. Другие поля → Список участников конференции
Notes: 1. Тип данных (Payload Type)
Что: Число 0-127, указывающее кодек (G.711, G.729 и т.д.) Зачем: Чтобы получатель знал, как раскодировать голос/видео Пример: 0 = G.711 µ-law, 18 = G.729, 101 = DTMF-тона
2. Порядковый номер (Sequence Number)
Что: Номер пакета (увеличивается на 1 каждый раз) Зачем:
Обнаружить потери пакетов (пропуск номеров)
Восстановить правильный порядок (если пришли не по очереди) Пример: 7523, 7524, 7525, 7527 ← потерян 7526
3. Временная метка (Timestamp)
Что: Момент времени, когда был создан первый байт данных Зачем:
Синхронизировать воспроизведение (против джиттера)
Связывать аудио и видео Пример: 144000 (при 8000 Гц = через 18 секунд от начала)
4. Идентификатор источника данных (SSRC)
Что: Уникальный 32-битный номер потока Зачем:
Отличить аудио от видео с одного устройства
Идентифицировать участника в конференции
Вести статистику по каждому потоку Пример: 0xA1B2C3D4 (случайное число)
5. Другие поля (на самом деле это CSRC)
Что: Список SSRC участников конференции (если есть миксер) Зачем: Показать, чьи голоса смешаны в этом потоке Пример: Конференция: [0x1111 (Алиса), 0x2222 (Боб), 0x3333 (Чарли)]

## Slide 28
Джиттер
Джиттер — это вариация (разброс) времени задержки доставки пакетов в сети передачи данных.

## Slide 29
Вопрос
Почему для передачи голоса и видео используется RTP поверх UDP, а не TCP?
Как RTP помогает джиттер буферу бороться с джиттером?

## Slide 30
Вопросы в конце лекции
В чем разница между протоколом TCP и UDP?